МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Филиал   БГТУ

«ПОЛОЦКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ЛЕСНОЙ  КОЛЛЕДЖ»

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ
ЗАДАНИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПО МЕХАНИЗАЦИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Специальность 2 – 75 01 01 «Лесное хозяйство»

Составил преподаватель А.Н.Четырбок

Рассмотрено и одобрено на заседании

цикловой комиссии специальных дисциплин

Протокол заседания №____ от ____ _______20__г.

Председатель ____________В.А.Копилец

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Технический прогресс в лесном хозяйстве неразрывно связан с повышением уровня механизации лесохозяйственных работ и производительности труда.

Задача лесного хозяйства состоит в широкой комплексной механизации трудоемких, а также с вредными условиями работ, замене ручного труда, улучшений организации условий труда, его безопасности.

Научной основой дальнейшего развития механизации работ в лесном хозяйстве является перспективная система машин, разработанная на основании технологических производственных процессов с учетом зональных особенностей республики и направления развития лесохозяйственного производства.

Цель предмета «Механизация лесного хозяйства» - изучить назначение, общее устройство, работу, техническую характеристику, конструктивные особенности, применяемых в лесном хозяйстве тракторов, автомобилей, лесохозяйственных машин, орудий; изучить правила технической эксплуатации, техники безопасности при работе с машинно-тракторными агрегатами; как правильно организовать рациональное использование и правильное хранение техники; производить расчет и комплектование машинно-тракторных агрегатов, их обслуживание.

Знание данной дисциплины необходимо технику лесного хозяйства при проведении работ в лесном питомнике, производстве лесных культур, рубках ухода, лесозаготовках, озеленении населенных пунктов, противопожарных и лесозащитных работ.

В процессе обучения учащиеся должны приобрести не только прочные знания по предмету, но и любовь к природе, склонность к опытной, исследовательской работе.

Предмет «Механизация лесного хозяйства» изучается в процессе теоретического обучения, проведения практических работ и занятий; самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой.

Теоретические и практические  занятия проводятся с использованием наглядных пособий (плакатов, макетов, узлов), технических средств.

Ответы на поставленные вопросы контрольной работы сопровождаются чертежами, схемами, рисунками.

Программа предмета «Механизация лесного хозяйства» делится на два учебных задания, по которым выполняются контрольные работы. В программный материал контрольной работы № 1 входят два раздела – «Детали машин и механизмов», «Тракторы и автомобили» и контрольной работы № 2 – «Технологические машины» и раздел «Машино использование».

Изучаемый программный материал  тесно связан с другими спецдисциплинами: технологией лесовыращивания, лесоводством, защитой и охраной леса, технологией лесопользования, экономикой и др.

Контрольная работа № 1 и №2 выполняется на I курсе .

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

В программе содержание учебной информации каждой темы определено в зависимости от требуемого качества усвоения учебных элементов, выявленных с помощью квалификационной характеристики специалиста.

При этом определены три уровня усвоения:

1 – уровень знакомства, при котором в результате изучения учебный элемент необходимо распознать и иметь о нем представление;

2 – Уровень воспроизведения, когда учащемуся требуется изложить изученную информацию или повторить усвоенные при обучении действия;

3 – уровень умений и навыков, когда по учебному элементу учащийся должен выполнить определенные действия при изменяющихся исходных данных и условиях.

РАЗДЕЛ № 1. Детали механизмов и машин.

Учащиеся должны знать:

- свойства основных материалов, применяемых в лесохозяйственном машиностроении;

- основные понятия о деталях машин и механизмов, соединениях деталей;

- устройство и принципы работы деталей машин и механизмов (применительно к лесохозяйственным машинам и механизмам);

Нужно знать, что машина – механическое устройство, предназначенное для выполнения требуемой полезной работы, связанной с процессом производства или транспортирования или же с процессом преобразования энергии или информации.

Детали и узлы общего назначения делятся на три основные группы:

1 – детали соединений (болты, шпильки, винты и др.)

2 – механические передачи (зубчатые, червячные, винчатые, цепные, ременные, фрикционные);

3 – детали и узлы передач (валы, подшипники, муфты и др.)

Необходимо ознакомиться с основными критериями работоспособности машин и деталей; основными требованиями к машинам и их деталям, узлам.

Кратко ознакомиться с основами стандартизации и взаимозаменяемости в машиностроении. Необходимо усвоить, что соединения деталей, машин подразделяются на разъемные (резьбовые, шпоночные, шлицевые, штифтовыеи др.) и неразъемные ( сварочные, заклепочные, пайка, клеевые).

К механизмам поступательного, колебательного и прерывистого движений относятся: кривошипно-шатунные, кулачковый, краповый, мальтийский механизмы.

В машинах наиболее распространены механические передачи, которые подразделяются на две группы: с непосредственным соприкосновением звеньев и с гибкой связью.

К первой группе относятся фрикционные, зубчатые, червячные и винт-чайка; ко второй – ременные и цепные.

Изучение передач следует вести в такой последовательности:

- Назначение, устройство, принципы работы;

- Достоинства и недостатки, область применения;

- Сведения о материалах.

К направляющим вращательного движения относятся оси, валы, подшипники.

РАЗДЕЛ № 2. Тракторы и автомобили.

Учащиеся должны знать:

- Назначение, устройство, расположение, взаимодействие и правила технического обслуживания сборочных единиц тракторов, автомобилей.

УМЕТЬ:

- определять возможные неисправности сборочных единиц тракторов и автомобилей и устанавливать их причины.

- устранять неисправности, выполнять основные регулировки, готовить их к работе;

- выполнять техническое обслуживание узлов, приборов, систем;

- выполнять правила техники безопасности при их разборке, сборке, накладке.

Изучение тем разделов начать с уточнения понятия о поршневом двигателе внутреннего сгорания (ДВС). Затем уяснить классификацию ДВС по ряду признаков.

- ознакомиться с основными понятиями и определениями.

- уяснить назначения, общее устройство и взаимосвязь кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов.

- Ознакомиться в общих чертах с назначением систем ДВС.

- Ознакомиться с общим расположением узлов систем смазки, их соединением между собой.

Рассмотреть способы подвода масла к трущимся деталям.

При изучении темы: «Система зажигания и электрооборудования» уметь находить на тракторе или автомобиле источники и потребители тока; уметь определять типы систем зажигания.

При изучении темы: «Силовая передача тракторов и автомобилей» уметь определять необходимость на автомобилях, тракторах узлы трансмиссии.

Изучение сцеплений надо начать с их классификации, а конструкцию изучать по такому плану:

- Ведущая часть;

- Ведомая часть;

- Нажимное устройство;

- Действие сцепления;

- Механизм управления;

- Выключение и включение сцепления.

Устройство коробки передач гусеничного трактора следует изучать по такому плану:

- Корпус коробки передач

- Первичный (ведущий ), вторичный (ведомый), промежуточный валы и вал заднего хода;

- Подшипники и шестерни валов;

- Механизм переключения передач;

- Механизм блокировки.

Конструкцию задних мостов гусеничных тракторов надо рассмотреть на примере ТДТ – 55А, имеющего фрикционный механизм поворота.

Изучение вести по такому плану:

- Корпус;

- Главная передача;

- Механизмы поворотов с тормозами;

- Управление механизмами поворотов и тормозами;

- Конечные передачи.

При изучении темы: «Ходовая часть и механизмы управления тракторов и автомобилей» ознакомиться с общей конструкцией ходовой части; определить тип подвески, обратить внимание на крепление рессор к раме автомобиля и тип подвески. Обратите внимание на колеса и шины автомобиля, маркировку шин и что означают цифры в маркировке.

Как проверяется и регулируется натяжение гусениц, проверка и регулировка сходимости и развала передних и задних колес при обработке пропашными тракторами различных по ширине междурядий.

Познакомиться с основными частями рулевого управления и тормозной системы, а также с основными неисправностями и регулировками.

При изучении темы: «Рабочее и дополнительное оборудование тракторов и автомобилей» прежде всего хорошо уяснить, что относиться к рабочему оборудованию (технологическому) конкретного трактора.

Технологическое оборудование трелевочного трактора состоит из однообразной лебедки, погрузочного устройства с толкателем.

На тракторе применяют два независимых друг от друга гидпривода. Один на органы управления трактором – сцепление и механизмы поворота, второй – на технологическое оборудование (погрузочный щит и толкатель).

Изучение гидропривода начинать со схемы, которая дает представление о его принципе действия, а затем последовательно изучается устройство баков, фильтров, насосов, гидроцилиндров, клапанов, трубопроводов и др.

РАЗДЕЛ № 3. Технологические машины.

Учащийся должен знать: назначение, классификацию, устройство базовых моделей технологических машин, орудий; уметь определять возможные неисправности лесохозяйственных машин, орудий и устанавливать их причины; устранять неисправности, выполнять регулировки, готовить машины и орудия к работе; выполнять  правила техники безопасности при подготовке лесохозяйственных машин и орудий к работе.

При изучении раздела технологические машины и орудия лесохозяйственного производства необходимо объединить в следующие группы и изучать в указанной последовательности:

- Машины для лесорасчистки, мелиоративных и дорожных работ;

- Почвообрабатывающие машины и орудия;

- Машины для сбора и обработки семян, посева и посадки леса;

- Машины и орудия применяемые в питомниках;

- Машины и аппараты для химической защиты леса от вредителей и болезней;

- Машины и механизмы для борьбы с лесными пожарами;

- Машины и механизмы для рубок ухода за лесом;

- Машины и механизмы лесозаготовок.

Все лесохозяйственные машины можно изучать по одной схеме:

- Агротехнические требования к машине;

- Устройство машины (рабочие и вспомогательные (служебные) органы;

- Технологический процесс работы машины;

- Подготовка машины к работе и регулировка ее во время работы;

- Правила ухода за машиной, хранение машин, определения неисправностей и их устранение;

- Правила техники безопасности при работе машины;

- Значение машины в комплексной механизации лесохозяйственного производства.

После изучения определенной группы машин учащийся должен знать:

- Марку машины, орудия и ее расшифровку;

- Назначение орудия (в каких технологических схемах задействована);

- С какими тракторами и каким образом агрегатируется?

- Устройство машины, орудия;

- Технологический процесс работы;

- Подготовка к работе, ее регулировка;

- Уход за машиной и ее хранение;

- Правила техники безопасности;

- Экономическая эффективность использования машины, орудия.

При изучении сеялок необходимо знать классификацию сеялок, виды посева семян.

Рабочий процесс высева семян сеялками предусматривает образование посевных углублений (борозд или лунок), подачу семян из бункера равномерное распределение семян по площади и заделку семян почвой.

Рабочие части сеялок: (семенной ящик, высевающие аппараты, семяпроводы, сошники), подъемно-установочные механизмы сеялок, служебные части.

При подготовке сеялок к работе необходимо:

- Установить сошники в соответствии с заданной схемой посева;

- Установить заданную норму высева семян;

- Установить заданную глубину хода сошника.

Процесс механизированной посадки леса состоит из следующих операций:

- подготовка посадочного места в виде непрерывной борозды или лунки, подачи растений к посадочному месту и заделка корневой системы почвой.

Для выполнения этих операций лесопосадочные машины имеют рабочие органы: сошники, посадочные аппараты или автоматы, заделывающие устройства.

При подготовке лесопосадочных машин к работе необходимо:

- Установить заданную глубину посадки;

- Установить заданный шаг посадки;

- Отрегулировать почвозаделывающие рабочие органы;

- Произвести тренировочную посадку, устранить возможные способы неисправности, установить их причины и способы устранения.

При изучении машин и механизмов для рубок ухода за лесом необходимо выяснить цель проведения рубок ухода, их виды; ознакомиться с системой машин.

РАЗДЕЛ № 4. Машиноиспользование.

Для оценки уровня использования тракторов, выполняющих различные работы, всего машинно-тракторного парка, а также для сравнения результатов работы, различных предприятий по отдельным по отдельным технико-экономическим показателям тракторные работы учитываются в условных единицах.

В качестве единиц измерения суммарной выработки тракторных агрегатов принимаются «условной эталонный гектар» и «условный эталонный трактор». Объем тракторных работ в условных гектарах определяется двумя методами:

1). По количеству сменных норм выработки – Н и сменной эталонной выработки – Wэ.

Q = Н * Wэ (у.га), где

Н – количество сменных (часовых) технически обоснованных норм выработки, выполненных тракторами данной марки;

Wэ – сменная (часовая) эталонная выработка трактора данной марки в условных гектарах;

2) по объему работ в физических единицах – V и коэффициенту перевода К в условные эталонные гектары:

Q = V * K (у. га), где

V – объем, работ в физических единицах (га, м3, т, км и др.)

К – коэффициент перевода в условные эталонные гектары.

ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАШИННО – ТРАКТОРНОГО ПАРКА.

В лесном хозяйстве, как и в ряде других отраслей народного хозяйства, действует планово-предупредительная система технического обслуживания. Которая включает в себя: правила приема, обработки машин, правила технического обслуживания и ремонта, периодический технический осмотр, правила хранения машин.

Ознакомится с планированием и организацией технического обслуживания машинно- тракторного парка в вашем хозяйстве; как составляется план график технического обслуживания; как организована работа передвижных агрегатов технического обслуживания, диспетчерская служба в хозяйстве; как составляется план – график технического обслуживания; как организована работа передвижных агрегатов технического обслуживания, диспетчерская служба в хозяйстве.

Сменный расход топлива Q см = Qp1 * tр + Qх * tх + Qо*tо, где

Qр, Qх, Qо – расход топлива двигателем под нагрузкой, при холостых заездах и остановках, Кт/ч; tр, tх, tо  - время чистой работы, холостых заездов, и работы двигателя на остановках.

Годовую потребность в топливе Qгод определяют по формуле

| Q год | = | Q см * m см |
| --- | --- | --- |

Где m см – число машино – смен. Которое трактор должен отработать за год; х – число тракторов, которое по плану должно быть в работе.

## Л И Т Е Р А Т У Р А

Основная литература

| №№ п/п | Название | Автор | Издательство, год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механизация лесного и садово-паркового хозяйства | М.К.Асмоловский, В.И.Лой, А.В.Жуков | Мн.,БГТУ, 2004 |
| 2 | Механизация лесохозяйственных работ. Тракторы и автомобили. | М.К.Асмоловский [и др.]. | Мн.,БГТУ, 2007 |
| 3 | Механизация лесохозяйственных работ. | М.К.Асмоловский, С.Н.Пищов | Мн.,РИПО, 2013 |
| 4 | Механизация лесного хозяйства и лесозаготовок | Г.А.Ларюхин[и др.]. | М.,Агропромиздат, 1987 |
| 5 | Технология и машины лесосечных работ | А.П.Матвейко, А.С.Федоренчик | Мн.,Технопринт, 2002 |
| 6 | Справочник механизатора лесного хозяйства | Л.С. Застенский | Мн.,Ураджай, 1991 |
| 7 | Лесохозяйственные машины | М.С.Метальников | М.,Экология, 1991 |

Дополнительная литература

| 8 | Лесные машины «Беларус» | А.В. Жуков[и др.]. | Мн.,БГТУ, 2001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Технология и система машин в лесном и садово-парковом хозяйстве | Н.А.Гуцелюк, С.В.Спиридонов | СПб., Профикс, 2008 |
| 10 | Машины и механизмы лесного и садово-паркового хозяйства | А.Ф.Алябьев[и др.]. | М.,ГОУ ВПО МГУЛ, 2009 |

Преподаватель:							А.Н.Четырбок

ВОПРОСЫ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 1

- Опишите марки серых чугунов, их свойства и применение.

- Опишите свойства, марки и применения ковкого чугуна.

- Опишите свойства, марки и применение сталей.

- Опишите свойства и применение алюминия и его сплавов.

- Опишите свойства, марки, применение бронзы и латуней.

- Изложите применение пластмасс в машиностроении.

- Опишите уплотнительные и изоляционные материалы, их применение.

- Опишите резьбовые соединения деталей. Их достоинства, недостатки.

- Опишите неразъемные соединения деталей. Их достоинства, недостатки, применение.

- Опишите ременные передачи, их применение, достоинства, недостатки.

- Опишите зубчатые передачи, их виды, применение, достоинства, недостатки.

- Опишите цепные передачи, их применение, достоинства, недостатки.

- Опишите валы, оси - их назначение, конструкции, применение.

- Опишите опоры скольжения и качения - их применение, классификация. .

- Опишите конструкцию 1- дисковой сухой муфты сцепления грузового     автомобиля.

- Раскройте общее устройство трактора МТЗ-80 и кратко опишите назначение основных узлов и механизмов.

- Опишите общее устройство двигателя Д-240 и назначение основных механизмов и систем.

- Кратко опишите классификацию тракторов.

- Сформулируйте основные понятия и определения двигателя.

- Опишите классификацию автотракторных двигателей.

- Раскройте рабочий цикл четырехтактного бензинового двигателя.

- Раскройте рабочий цикл четырехтактного дизельного двигателя.

- Раскройте рабочий цикл двухтактного бензинового двигателя.

- Опишите общее устройство бензинового двигателя.

- Опишите общее устройство двигателя Д-240 и назначение основных механизмов и систем.

- Раскройте основные показатели работы двигателя, приведите формулы и пояснения.

- Опишите назначение, общее устройство газораспределительного механизма дизельного двигателя с нижним расположением распредвала.

- Опишите особенности, общее устройство кривошипно-шатунного механизма-двигателя рядного бензинового двигателя .

- Описать назначение и общее устройство реактивной масляной центрифуги.

- Сформулируйте неисправности кривошипно-шатунного механизма, их причины, способы устранения.

- Начертите схему маслонасоса двигателя Д -240 и пояснить его работу.

- Раскройте преимущества и недостатки газораспределительного механизма с верхним и нижним расположением распредвала. Для чего нужны и как регулируют зазоры в клапанах современного двигателя?

- Раскройте назначение, устройство и работу радиатора  жидкостной системы охлаждения двигателя.

- Объясните суть технического обслуживания механизма газораспределения..

- Приведите схему системы питания дизельного двигателя и опишите назначение приборов системы питания.

- Объясните, какие узлы входят в систему питания инжекторного двигателя. Укажите предназначения каждого элемента системы питания.

- Опишите устройство и работу топливоподкачивающего насоса дизельного двигателя. Приведите схему.

- Опишите устройство и работу топливного насоса высокого давления двигателя СМД-14БН.

- Опишите устройство и работа воздухоочистителя двигателя Д-240.

- Опишите назначение, устройство и работу турбокомпрессора дизельного двигателя.

- Опишите типы форсунок, их марки. Подробно опишите устройство форсунки двигателя Д-240, ее преимущества, недостатки, приложите схему.

- Раскройте суть технического обслуживания системы питания дизельного двигателя.

- Опишите назначение и классификацию стартеров двигателя. Опишите устройство и работу редукторного стартера.

- Опишите устройство и работу карбюратора бензопилы ШТИЛЬ. Приведите схему.

- Опишите вспомогательные устройства, облегчающие запуск двигателя, его подогрев.

- Опишите устройство и принцип работы веревочного стартера б/п Штиль. Приложите схему  работы стартера .

- Опишите марки выпускаемых моторных масел, дайте их расшифровку, укажите свойства.

- Опишите систему смазки двигателя Д-240, пути подвода масла к деталям двигателя.

- Опишите устройство, работу и назначение клапанов системы смазки дизельного двигателя .

- Начертите схему системы смазки двигателя Д-240 и покажите на ней путь масла от поддона до главной масляной магистрали.

- Опишите устройство и работу масляного насоса двигателя Д-240.

- Опишите устройство и работу масляной центрифуги двигателя Д-240.

- Раскройте неисправности системы смазки двигателя Д-240 трактора МТЗ-80; их причины и способы устранения.

- Опишите классификацию систем охлаждения двигателей. Приведите схему и опишите пути охлаждающей жидкости двигателя Д-240 при малом круге циркуляции.

- Опишите агрегаты систем охлаждения двигателя Д-240 (паровоздушного клапана и клапана-термостата). Опишите назначение, общее устройство и принцип действия.

- Раскройте основные неисправности муфт сцепления трактора; их признаки, причины и способы устранения.

- Опишите устройство и работу карданной передачи грузового автомобиля.

- Опишите назначение  коробки передач трактора МТЗ-80.

- Опишите устройство и работу дифференциала грузового автомобиля.

- Опишите устройство заднего моста трактора МТЗ-82. Приложите схему дифференциала.

- Опишите устройство заднего моста автомобиля УАЗ-452, приведите схему.

- Опишите устройство и работу планетарного механизма поворота трактора.

- Раскройте устройство кислотной аккумуляторной батареи и уход за ней.

- Раскройте устройство и работу генератора переменного тока.

- Начертите схему зажигания б/п Штиль и опишите его устройство, работу, регулировку.

- Опишите назначение, устройство гусеничного движителя и подвески гусеничного трактора.

- Опишите устройство и принцип действия подвески грузового автомобиля.

- Опишите устройство шин, их маркировка, давление воздуха у трактора МТЗ-82.

- Объясните порядок изменения колеи передних и задних колес тракторов МТЗ-80 и МТЗ-82.

- Приведите схему и кратко опишите агрегаты тормозной системы с пневматическим приводом.

- Приведите и объясните схему поворота автомобиля. Поясните схождение и развал передних колес.

- Приведите схему гидроусилителя рулевого управления тракторов МТЗ-80 и МТЗ-82 и опишите его работу.

- Приведите схему раздельно-агрегатной гидравлической системы трактора и поясните ее работу.

- Опишите устройство механизма навески тракторов по двум и трехточечной схемам наладки.

- Опишите типы валов отбора мощности трактора МТЗ-80 и их характеристику

ВОПРОСЫ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 2

- Опишите виды подготовки почвы на вырубках и применяемые при этом машины, орудия.

- Объясните цель расчистки лесных площадей и применяемые при этом машины, механизмы.

- Опишите общее устройство и краткую техническую характеристику машин для лесомелиоративных работ (экскаваторов, каналокопателей).

- Опишите общее устройство и краткую техническую характеристику машин для дорожных работ (бульдозеров, грейдеров).

- Обоснуйте способы заготовки лесосеменного сырья в лесхозах республики; применяемые машины, приспособления. Опишите назначение; общее устройство, краткую техническую характеристику и принцип работы машины МОС-1 А.

- Обоснуйте способы обработки почвы, агротехнические требования, предъявляемые к почвообрабатывающим машинам и орудиям.

- Изложите классификацию плугов. Особенности устройства лесных плугов.

- Опишите устройство, краткую техническую характеристику и подготовку к работе плугов общего назначения ПЛН-3-35 и других марок.

- Опишите назначение, устройство, техническую характеристику, рабочий процесс и необходимые регулировки плуга ПКЛ-70Д. Приведите схему плуга.

- Раскройте назначение, устройство, техническую характеристику, рабочий процесс плуга ВПН-2. Приведите схему плуга. Укажите необходимые регулировки, применение.

- Подробно опишите назначение, устройство, техническую характеристику, рабочий процесс, применение плуга ПЛ-1.

- Опишите машины и орудия для выкопки посадочного материала в питомниках. Приложите схему НВС-1,2.

- Изложите типы рабочих органов фрез. Опишите устройство, краткую техническую характеристику; применение и необходимые регулировки фрез ФЛУ-08 и ФЛШ-1,2.

- Изложите назначение, устройство, краткую техническую характеристику, рабочий процесс, установку и регулировку культиватора КЛБ-1,7.

- Изложите назначение и классификацию борон. Опишите устройство, краткую техническую характеристику, рабочий процесс борон БДТ-3,0 и БДН-3,0.

- Изложите назначение, устройство, рабочий процесс  катка КОК -2.

- Опишите назначение, устройство, техническую характеристику, рабочий процесс, регулировки культиватора «Эгидаль». Приложите схему расстановки рабочих органов.

- Опишите назначение, устройство, рабочий процесс, краткую техническую характеристику мотобура Штиль ВТ 121

- Опишите назначение, устройство, краткую техническую характеристику, работу разбрасывателя органических удобрений РОУ-6.

- Опишите назначение, устройство, краткую техническую характеристику, рабочий процесс агрегата АЛФ – 10.

- Опишите назначение, устройство, техническую характеристику и рабочий процесс разбрасывателя мульчи и удобрений РМУ-08.

- Классифицируйте виды посевов. Объясните общую схему устройства посевных машин.

- Опишите типы высевающих аппаратов, принцип их действия.

- Опишите типы сошников. Раскройте назначение, устройство, техническую характеристику сеялки СЛУ-5-20. Приведите схему посевов семян.

- Опишите типы семяпроводов. Раскройте назначение, устройство, техническую характеристику сеялки СЖУ-1.

- Раскройте назначение, устройство, техническую характеристику сеялки «Эгидаль». Приведите схему посевов; норму высева семян.

- Опишите технологический процесс посадки леса и общую схему устройства лесопосадочных машин.

- Опишите типы сошников. Раскройте назначение, устройство и рабочий процесс лесопосадочной машины МЛУ-1. Зарисуйте схему посадочного аппарата.

- Опишите типы лесопосадочных аппаратов, шаг посадки, его установку.

- Опишите приспособление лесопосадочное автоматическое ПЛА-1. Раскройте назначение, устройство, техническую характеристику, рабочий процесс. Оценка качества работы лесопосадочных машин.

- Классифицируйте виды вспашки. Опишите устройство, рабочий процесс и необходимые регулировки плуга Л-134.

- Подберите средства механизации для выполнения комплекса работ в питомнике (подготовка почвы, посев семян).

- Подберите средства механизации для лесовосстановления на дренированных вырубках с сухими и свежими почвами с числом пней на 1 га до 600 шт. (подготовка почвы, посадка, уход).

- Подберите средства механизации для лесовосстановления на переувлажненных вырубках с влажными почвами с количеством пней на 1 га -600 штук (лесорасчистка, подготовка почвы, посадка, агротехнический и лесоводственный уходы).

- Подберите средства механизации для лесовосстановления на вырубках с второстепенной растительностью и гарях (лесорасчистка, подготовка почвы, посадка, уход).

- Раскройте методы защиты лесных насаждений от болезней, вредителей леса, основные узлы опрыскивателей и их назначение.

- Раскройте назначение, устройство и краткую техническую характеристику ранцевого опрыскивателя ОРР-1.

- Опишите назначение, общее устройство, техническую характеристику, рабочий процесс тракторного опрыскивателя ОН-400. Зарисуйте кинематическую схему агрегата.

- Опишите виды и методы ремонта лесохозяйственной техники.

- Охарактеризуйте виды лесных пожаров и перечислите мероприятия по борьбе с ними. Опишите назначение и общее устройство пожарной наблюдательной вышки или мачты.

- Опишите назначение, общее устройство и краткую техническую характеристику ранцевых опрыскивателей  РЛО-М и других.

- Опишите средство пожаротушения водой: мотопомпы – Honda WH-20X и торфяной ствол ТС-1М. Раскройте их устройство, техническую характеристику, рабочий процесс.

- Раскройте устройство и применение лесопожарного агрегата АЦЛ-147.

- Раскройте суть тушения лесных пожаров методом отжига и с помощью грунта. Опишите устройство, техническую характеристику зажигательного аппарата «АЗ» и  принцип их действия.

- Дайте оценку использования моторизованных инструментов при проведении рубок ухода за лесом (мотокусторезов). Опишите их устройство, техническую характеристику.

- Опишите устройство, техническую характеристику, применение бензопил: «Штиль», «Хускварна».

- Опишите машины и приспособления для трелевки древесины от рубок ухода: ПТН-08 «Муравей» и др.

- Опишите принцип работы «Харвестера», «Форвардера».

- Опишите назначение, общее устройство и краткую техническую характеристику гидроманипуляторов.

- Раскройте суть работы машины МЛПТ-354 (лесопогрузочная, транспортная), техническую характеристику работы.

- Опишите лесотранспортные средства для вывозки древесины в хлыстах и сортиментах на базе автомобилей и тракторов. Опишите их техническую характеристику.

- Дайте определение понятия машинно-тракторного агрегата. Раскройте классификацию МТА. Опишите общие принципы комплектования машинно-тракторных агрегатов.

- Опишите порядок регулировки лесных плугов на заданную глубину вспашки.

- Объясните расчет производительности машинотракторных агрегатов и определение потребности в машинах и орудиях.

- Объясните показатели производственного задания и использования машинно-тракторного парка в лесном хозяйстве. Приведите примеры.

- Опишите организацию топливо смазочного хозяйства в вашем предприятии.  Изложите возможные пути экономии горюче смазочных материалов.

- Опишите возможные пути и задачи в деле повышения эффективности использования техники.

- Охарактеризуйте тяговое сопротивление лесохозяйственных машин и орудий.

- Охарактеризуйте порядок навешивания лесохозяйственных машин и орудий на трактор МТЗ-80(82).

- Произведите расчет и комплектование тракторного агрегата для ухода за лесными культурами, состоящего из трактора МТЗ-80 и культиватора КЛБ-1,7.

- Раскройте суть планово-предупредительной системы техобслуживания машин; ее значение. Какие мероприятия она в себя включает?

- Охарактеризуйте суть техобслуживания тракторов, их содержание, периодичность проведения.

- Опишите виды техобслуживания лесохозяйственных машин и орудий.

- Опишите виды техобслуживания автомобилей, их содержание, периодичность проведения.

- Опишите виды и способы хранения машин, организацию хранения техники в своем лесхозе, ее положительные и отрицательные стороны.

- Проанализируйте особенности техобслуживания машин в период зимней эксплуатации.

- Прокомментируйте основные правила техники безопасности при работе с машинно-тракторными агрегатами.

- Охарактеризуйте основные правила безопасности труда при обработке почвы, посеве и посадке леса.

- Сформулируйте требования к техническому состоянию тракторов и лесохозяйственных машин.

- Опишите классификацию культиваторов и их рабочие органы.

- Опишите общее устройство и принцип работы лесопосадочной машины    ЛПМ – 1.

- Подберите комплекс высокопроизводительных машин для лесосечных работ, опишите их применение.

- Опишите рабочий процесс плуга ПКЛ-70 и регулировку его на заданную глубину вспашки.

- Изложите назначение, устройство, техническую характеристику лесопосадочной машины МЛА-1 «Илана».

- Опишите виды техобслуживания лесохозяйственных машин и орудий; основные работы.

Таблица распределения вопросов контрольной работы по вариантам

| №варианта | Номера вопросов | №варианта | Номера вопросов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 15 | 30 | 45 | 60 | 51 | 3 | 38 | 49 | 26 | 58 |
| 2. | 2 | 16 | 31 | 46 | 61 | 52 | 2 | 37 | 50 | 27 | 59 |
| 3. | 3 | 17 | 32 | 47 | 62 | 53 | 1 | 36 | 51 | 28 | 60 |
| 4. | 4 | 18 | 33 | 48 | 63 | 54 | 2 | 35 | 52 | 29 | 61 |
| 5. | 5 | 19 | 34 | 49 | 64 | 55 | 3 | 34 | 53 | 30 | 62 |
| 6. | 6 | 20 | 35 | 50 | 65 | 56 | 4 | 33 | 54 | 31 | 63 |
| 7. | 7 | 21 | 36 | 51 | 66 | 57 | 5 | 32 | 55 | 42 | 64 |
| 8. | 8 | 22 | 37 | 52 | 67 | 58 | 6 | 31 | 56 | 32 | 65 |
| 9. | 9 | 23 | 38 | 53 | 68 | 59 | 7 | 30 | 57 | 33 | 66 |
| 10. | 10 | 24 | 39 | 54 | 69 | 60 | 8 | 29 | 58 | 34 | 67 |
| 11. | 11 | 25 | 40 | 55 | 70 | 61 | 9 | 28 | 59 | 35 | 68 |
| 12. | 12 | 26 | 31 | 56 | 71 | 62 | 10 | 27 | 60 | 36 | 69 |
| 13. | 13 | 27 | 32 | 57 | 72 | 63 | 11 | 26 | 61 | 37 | 70 |
| 14. | 14 | 28 | 35 | 58 | 73 | 64 | 12 | 25 | 62 | 38 | 71 |
| 15. | 13 | 74 | 19 | 59 | 15 | 65 | 13 | 24 | 63 | 39 | 72 |
| 16. | 12 | 73 | 20 | 60 | 16 | 66 | 14 | 23 | 64 | 40 | 73 |
| 17. | 11 | 72 | 21 | 61 | 17 | 67 | 13 | 22 | 65 | 41 | 74 |
| 18. | 10 | 71 | 22 | 62 | 18 | 68 | 12 | 21 | 66 | 42 | 75 |
| 19. | 9 | 70 | 23 | 63 | 19 | 69 | 11 | 20 | 67 | 43 | 15 |
| 20. | 8 | 69 | 24 | 64 | 20 | 70 | 10 | 19 | 68 | 44 | 18 |
| 21. | 7 | 68 | 25 | 65 | 21 | 71 | 9 | 18 | 69 | 45 | 21 |
| 22. | 6 | 67 | 26 | 51 | 22 | 72 | 8 | 17 | 70 | 46 | 24 |
| 23. | 5 | 66 | 27 | 49 | 23 | 73 | 7 | 16 | 71 | 47 | 27 |
| 24. | 4 | 65 | 28 | 47 | 24 | 74 | 6 | 15 | 72 | 48 | 30 |
| 25. | 3 | 64 | 29 | 45 | 25 | 75 | 5 | 40 | 73 | 49 | 33 |
| 26. | 2 | 63 | 30 | 43 | 26 | 76 | 4 | 41 | 74 | 50 | 36 |
| 27. | 1 | 62 | 31 | 41 | 27 | 77 | 3 | 42 | 30 | 51 | 39 |
| 28. | 2 | 61 | 63 | 39 | 28 | 78 | 2 | 43 | 31 | 52 | 42 |
| 29. | 3 | 60 | 64 | 37 | 29 | 79 | 1 | 44 | 32 | 53 | 45 |
| 30. | 4 | 59 | 65 | 35 | 30 | 80 | 2 | 45 | 33 | 54 | 48 |
| 31. | 5 | 58 | 66 | 33 | 31 | 81 | 3 | 46 | 34 | 55 | 51 |
| 32. | 6 | 57 | 67 | 31 | 32 | 82 | 4 | 47 | 35 | 56 | 54 |
| 33. | 7 | 56 | 68 | 29 | 33 | 83 | 5 | 48 | 36 | 57 | 57 |
| 34. | 8 | 55 | 69 | 27 | 34 | 84 | 6 | 49 | 37 | 58 | 60 |
| 35. | 9 | 54 | 70 | 25 | 35 | 85 | 7 | 50 | 38 | 59 | 63 |
| 36. | 10 | 53 | 71 | 23 | 36 | 86 | 8 | 51 | 39 | 60 | 66 |
| 37. | 11 | 52 | 72 | 21 | 37 | 87 | 9 | 52 | 40 | 61 | 69 |
| 38. | 12 | 51 | 73 | 19 | 38 | 88 | 10 | 53 | 41 | 62 | 72 |
| 39. | 13 | 50 | 74 | 17 | 39 | 89 | 11 | 54 | 42 | 63 | 75 |
| 40. | 14 | 49 | 39 | 15 | 75 | 90 | 12 | 55 | 43 | 64 | 30 |
| 41. | 13 | 48 | 40 | 16 | 72 | 91 | 13 | 56 | 44 | 65 | 29 |
| 42. | 12 | 47 | 41 | 17 | 69 | 92 | 14 | 57 | 45 | 66 | 28 |
| 43. | 11 | 46 | 42 | 18 | 66 | 93 | 13 | 58 | 46 | 67 | 27 |
| 44. | 10 | 45 | 43 | 19 | 63 | 94 | 12 | 59 | 47 | 68 | 26 |
| 45. | 9 | 44 | 22 | 20 | 60 | 95 | 11 | 60 | 48 | 69 | 25 |
| 46. | 8 | 43 | 44 | 21 | 57 | 96 | 10 | 61 | 49 | 70 | 24 |
| 47. | 7 | 42 | 45 | 22 | 54 | 97 | 9 | 62 | 50 | 71 | 23 |
| 48. | 6 | 41 | 46 | 23 | 55 | 98 | 8 | 63 | 51 | 72 | 22 |
| 49 | 5 | 40 | 47 | 24 | 56 | 99 | 7 | 64 | 52 | 73 | 21 |
| 50 | 4 | 39 | 48 | 25 | 57 | 100 | 6 | 65 | 53 | 74 | 20 |